海船员函〔2019〕483号

中华人民共和国海事局关于印发第五届中国

海员技能大比武活动技术方案的通知

各有关航运企业、海员外派机构、航海院校，各直属海事局：

第五届中国海员技能大比武活动技术方案已经审定，现予以印发。

中华人民共和国海事局

2019年4月9日

第五届中国海员技能大比武活动技术方案

二〇一九年三月三十日

目录

第一部分  比武规程	4

一、比武规则	4

二、比武项目名次确定原则	5

三、团体积分规则	6

第二部分  比武项目设计及评分标准	8

项目一   船舶应急避碰	8

项目二   航线设计	15

项目三   主机故障排除	27

项目四   动力管系故障排除	30

项目五   理论测试	33

项目六   海员铁人三项接力	35

项目七   海上操艇（非机动艇）	40

项目八   撇缆操作	44

项目九   金工工艺	48

# 第一部分  比武规程

一、比武规则

（一）比武期间，各参赛队住宿、交通、用餐等事宜由组委会统一安排,各参赛队领队应与组委会保持联系。

（二）比武时，参赛选手须着装整齐，按要求穿戴救生衣或安全帽，佩戴选手证和选手号牌。

（三）各比武项目的顺序按照赛程安排进行，赛程安排另行公布。各参赛队的比武场次和次序以抽签方式决定，其中“航线设计”、“海上操艇”决赛和“金工工艺”等项目还需要在比武现场另外抽签。

（四）参赛选手必须按照要求按时到达比武现场进行检录，检录后参赛选手不得变更。超过赛程安排规定检录时限未检录的队伍或个人按弃赛处理。

（五）“航线设计”、“船舶应急避碰”、“主机故障排除”和“动力管系故障排除”四个比武项目的成绩由裁判组（裁判组由5名人员组成）评判。计分采用扣除极端值后取平均值的方式，即扣除1个最高分，扣除1个最低分后，取其他3名裁判的平均分为最终得分。

“金工工艺”比武项目的成绩由裁判组（裁判组由7名人员组成）评判。其中2名裁判负责比武过程的安全评分，5名裁判进行工艺评分。安全分取两名裁判的平均分；工艺分采用扣除极端值后取平均值的方式，即扣除1个最高分，扣除1个最低分后，取其他3名裁判的平均分，安全分与工艺分之和为最终得分。

“撇缆操作”、“海员铁人三项接力” 和“海上操艇”三个比武项目，由现场工作人员或电子设备记录相关数据按照比武规则计算成绩。

（六）裁判由海事人员担任。各项目裁判由组委会从裁判名单中临时选定。与参赛队有利害关系的裁判应当回避。

（七）参赛队如对比武结果有异议，可向组委会的仲裁委员会提起仲裁。

（八）比武期间，参赛选手必须服从现场工作人员的指挥和安排，注意人身安全。

二、比武项目名次确定原则

（一）“航线设计”、“船舶应急避碰”、“主机故障排除”和“动力管系故障排除”四个比武项目是航运企业队组单独比武项目，比武成绩在队组内排名。

（二）“金工工艺”、“撇缆操作”和“理论测试”三个比武项目是航海院校队组单独比武项目，比武成绩在队组内排名。

（三）“海员铁人三项接力”和“海上操艇”两个项目是航运企业队组和航海院校队组共同比武项目，分队组比武，比武成绩按企业队组和院校队组分别进行排名。

## 三、团体积分规则

根据各参赛队在每个比武项目中成绩名次的积分确定团体名次。名次和积分规则具体如下：

（一）单项名次

1.“海上操艇”分预赛和决赛，进入决赛的队伍按照决赛成绩进行排名。未进入决赛的队伍，则按预赛的成绩分别进行排名。比如有8支队伍进入决赛，则该8支队伍根据决赛的成绩分列第1-8名，未进入决赛的队伍按照预赛的成绩从第9名开始排名。

2.其他没有区分预赛和决赛的比武项目，根据比武成绩进行排名。

（二）单项积分

以“海员铁人三项接力”项目为例,假设航运企业队组有十五个队伍参赛，名次分别为第一名、第二名、第三名……第十四名、第十五名，则第一名积18分（15+3），第二名积16分（14+2），第三名积14分（13+1），第四名积12分，以后名次依次递减1分，第十五名积1分。假设航海院校队组有二十五个队伍参赛，名次分别为第一名、第二名、第三名……第二十四名、第二十五名，则即第一名积28分（25+3），第二名积26分（24+2），第三名积24分（23+1），第四名积22分，以后名次依次递减1分，第二十五名积1分。

其他项目积分以此类推。

如某参赛队放弃某个项目的比武或被取消成绩，则该参赛队为最后一名，该项目积1分；如多个参赛队放弃某个项目的比武或被取消成绩，则这些队并列该项目最后一名，该项目分别积1分。

（三）团体积分与团体名次

航海院校队的团体积分是将五个项目积分累计的和，团体名次按照团体积分高低确定在队组中的排名；

航运企业队的团体积分是将六个项目积分累计的和，团体名次按照团体积分高低确定在队组中的排名。

# 第二部分  比武项目设计及评分标准

# 项目一、船舶应急避碰

（一）比武要求

1.比武内容：模拟船舶航行中，一名驾驶员和一名值班水手在驾驶台值班，在航行中突发某种紧急局面（雾航、多船避让、他船故障等），本船与他船存在碰撞危险，值班驾驶员感到操纵困难，呼叫船长，船长上驾驶台接替指挥船舶，操纵船舶避免碰撞。

2.比武要求：团队职责明确、配合默契，安全、高效。采取应急措施的合理性、正确性和有效性。沟通语言可以为中文或英文。

3.比武选手：比武仅适用于航运企业队组，参赛选手限驾驶专业，每队3名参赛选手，其中船长1名，驾驶员1名，值班水手1名。

4.比武地点：浙江海洋大学航海模拟器实训室（模拟器型号：V.Dragon-5000，大连海事大学研制）。

5.三种典型船舶参数：

| Vessel Type | Container ship | Bulk Carrier | Oil Tanker |
| --- | --- | --- | --- |
| Displacement(t) | 43067/35198 | 50868.34/21392 | 74004/35096.8 |
| Max. Spd(kts) | 16.04/16.4 | 14.2/15.3 | 15.5/15.8 |
| LOA(m) | 259 | 190 | 228.5 |
| Breadth (m) | 32.2 | 30.5 | 32.2 |
| Bow draft (m) | 9.5/7.5 | 11.2/4.875 | 12.8/6.3 |
| Stern daft (m) | 9.5/7.5 | 11.2/4.875 | 12.8/6.3 |
| Hight of eye (m) | 55 | 19 | 22 |
| Type of engine | Slow Speed Diesel(1x 27000KW) | Slow Speed Diesel(1x 5380KW) | Slow Speed Diesel (1x 9500KW) |
| Type of propeller | FPP | FPP | FPP |
| Thruster bow | Yes | None | None |
| Thruster stern | None | None | None |

6.赛制：

（1）航行准备时间10分钟，模拟器操作时间20分钟，时间超出者不得分。

备注：为节约比武总用时，除第一支队伍的航行准备时间单独给出，其余后续比武队伍的航行准备与前一队的模拟器比武穿插进行。

（2）每队只比武一次，以各队的得分高低确定名次。

（二）比武流程

1.比武开始前，抽取题卡，根据题卡内容,熟悉航行环境，编写航行命令、熟悉驾驶台设备，时间10分钟；

2.值班人员（1名驾驶员和1名值班水手）在驾驶台值班；

3.某某时刻，船舶驶入或遭遇复杂局面，值班驾驶员感觉自己操纵避让困难，呼叫船长上驾驶台；

4.船长上驾驶台后接替指挥，操纵船舶，避开复杂情况。

（三）计分说明

1.每个参赛队标明由裁判指定的比武编号，不得标注与任何和参赛队队伍名称有关的字样或记号，否则视为违规，记0分。

2.分值分布：航行准备5分，航行部分80分，航行完成情况15分。

3.各队名次以得分高低排序，得分相同时以“避让行动”的得分高者为先。

（四）评分细则

1.航行准备（5分）

（1）熟悉航行环境（2分）。

船长有熟悉题卡和航行环境的动作得2分，否则不得分。

（2）编写航行指令（3分）。

船长根据具体题卡内容，下达书面航行命令(夜航命令)，正确的得3分。少一条必要的命令扣1分；多一条与题卡设置场景无关的命令扣1分，直至扣完本项目的3分。

2.航行（80分）

（1）瞭望（2分）。

保持正规的瞭望得2分，如瞭望手段不充分，直接扣2分。

（2）助航仪器使用（2分）。

正确使用助航仪器得2分，使用不熟练或者未使用扣2分。

（3）车令、舵令（2分）。

车令、舵令正确、正常得2分，不正确或不正常扣2分。

（4）航行记录（2分）。

规范使用中（英）文及航海缩写或标准符号记录航海日志和车钟记录簿等，得2分，如有错漏项，每项扣1分，直至扣完2分为止。

（5）叫船长时机（2分）。

驾驶员叫船长时机正确恰当，得2分，在紧迫局面出现之前叫船长扣2分。

（6）局面判断（10分）。

①报告航行势态（3分）；

②对紧迫局面的判断（3分）；

③最危险目标的识别（4分）。

（7）驾驶台资源管理（3分）。

①船长对人员进行调配，并使其明白各自职责，并做到及时的信息反馈；

②船长、驾驶员和值班水手对周围的环境信息采集和相互间沟通交流；

③对各种外部资源进行有效利用；每条1分，没做到或不充分的扣1分。

（8）内部通信（2分）。

使用简短准确的船舶工作语言，内部通信畅通、交流及时得2分，如出现沟通不及时、不充分、不规范每次扣1分，造成信息混乱和信息不对称，扣2分。

（9）外部通信（5分）。

通信及时充分，并使用简短准确的中（英）文标准海事用语得5分；如出现沟通不及时、不充分或不规范，每次扣1分，造成信息混乱和信息不对称，扣5分。

（10）航速控制（5分）。

保持安全航速得5分，未使用安全航速1次扣2分；超过规定限速一次扣2分，直至扣完为止。

（11）船位控制（10分）。

船位控制合理得10分，比武过程中船位离危险物标或他船过近或富裕水深不够，导致不安全，扣10分。

（12）避让行动（35分）。

①避让的时机（10分）。

未能及早采取避碰行动扣10分；

延误时机，造成紧迫危险扣10分。

②避让行动的合理性（10分）。

避让行动不符合避碰规则扣5分；

避让行动没有大幅度，明显让对方觉察扣5分；

因参赛队伍（员）操作原因造成紧迫局面扣10分；

出现紧迫危险扣10分。

③车、舵、锚的合理使用(5分)。

④避让行动有效性校核，采取的避让行动应能导致船舶在安全距离驶过（10分）。

备注:比武过程中出现碰撞事故，直接扣掉本项目的35分。

3.完成情况（15分）

总得分=满分*实际航程/计划航程，实际航程指从起点到比武结束时船位点之间对照计划航线上的有效航程，如实际航程为2海里，而计划航程为3海里，则本项得分为15×2/3=10分（四舍五入）。

（五）船舶应急避碰评分表

参赛队编号：

| 项目 | 分值 | 评分项目 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航行准备 | 5 | 熟悉航行环境 | 2 |  |  |
|  |  | 编写航行命令 | 3 |  |  |
| 航行 | 80 | 瞭望 | 2 |  |  |
|  |  | 助航仪器使用 | 2 |  |  |
|  |  | 车令、舵令 | 2 |  |  |
|  |  | 航行记录 | 2 |  |  |
|  |  | 叫船长时机 | 2 |  |  |
|  |  | 局面判断 | 10 |  |  |
|  |  | 驾驶台资源管理 | 3 |  |  |
|  |  | 内部通信 | 2 |  |  |
|  |  | 外部通信 | 5 |  |  |
|  |  | 航速控制 | 5 |  |  |
|  |  | 船位控制 | 10 |  |  |
|  |  | 避 让 行 动 | 避让时机 | 10 |  | 出现碰撞事故,直接扣掉35分 |
|  |  |  | 避让行动的合理性 | 10 |  |  |
|  |  |  | 车舵锚使用 | 5 |  |  |
|  |  |  | 避让行动有效性校核 | 10 |  |  |
| 完成情况 | 15 | 实际航程与计划航程的比例 | 15 |  |  |
| 合计得分 |  |
| 裁判签字 |  |

附表：航行命令、航海日志等其他记录表格，由裁判现场提供。

## 项目二  航线设计

（一）基本要求

1.内容：根据题目的要求，利用提供的海图图书资料

（1）抽选某航线所需海图及图书资料；

（2）设计和绘画一条混合航线并对航线风险进行识别和控制；

（3）填写相关表格。

2.主要要求：航线设计安全、合理、经济。

3.参赛选手：比武仅适用于航运企业队组，参赛选手限驾驶专业，船长1人、驾驶员2人。

4.比武地点：浙江国际海运职业技术学院实训楼四楼海图室。

5.比武时间180分钟，记录各队比武用时，时间超出者不得分。

6.各队名次以得分高低排序，得分相同时，以用时短者为先，用时和得分都相同时，以“风险识别与控制”的分数高低排名。

（二）比武流程

1.抽选海图图书资料。

根据题目要求，抽选某航线所需海图和图书资料。

2.拟定航线，并对航线进行必要的标注。

根据要求设计和绘画大洋航线（中国沿海—美国西海岸的某一港口，以比武时的航线设计题目为准），并对该航线进行必要的标注。

3.填写相应表格。

按照要求填写：抽选航海图书资料登记表、航行计划表、沿途报告点登记表、航次风险识别表、航行注意事项。

（三）航线设计评分表

参赛队：                                     项目：航线设计

| 内容 | 分值 | 评分项目 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽选海图图书资料 | 10分 | 1.抽选某航线所需海图 | 5 |  |  |
|  |  | 2.抽选某航线所需图书资料 | 5 |  |  |
| 航线设计 | 70分 | 1. 航路点标注（编号、转向点经纬度） | 5 |  | 航线安全性不满足，0分，详见评分细则。 |
|  |  | 2．航线标注（航向、航程） | 5 |  |  |
|  |  | 3. 其它标注（报告点VHF/CH） | 5 |  |  |
|  |  | 4.接图点标注、换海图的标注提示 | 5 |  |  |
|  |  | 5.航线的安全性、经济性（是否合理采用推荐航线，是否充分利用陆标导航和定位） | 40 |  |  |
|  |  | 6. 海图航线绘画的清洁、整齐；绘画后海图的整理（是否按照航行使用顺序）、图书资料的整理，航线计划表和沿途报告点登记表填写的完整性（是否考虑总里程的误差大小） | 10 |  |  |
| 风险识别与控制 | 20分 | 1. 航次风险识别 | 10 |  |  |
|  |  | 2.航行注意事项 | 10 |  |  |
| 合计得分 |  |
| 比武用时 |  |
| 裁判签名 |  |

附表一：抽选航海图书资料登记表

| 书 号 (海图号) | 书 名（图 名） | 版别（年份） | 补编号 /年份 | 通告号 /年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：航线计划表

| 序号 No. | 纬度Latitude | 经度Longitude | 航向Course | 距离Distance | 剩余航程 | 航行时间 | 涉及海图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

总距离Total Distance：  -------nm       航速Speed：----kts

总时间（天-小时-分钟）Total Time (Days-Hours-Minutes)：

附表三：沿途报告点登记表

（从起始点至到达终点及其航经水域涉及的报告制度）

| 港口 | 报告点 | 报告要求 | 报告对象 | 使用频道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：航次风险识别

附表五：航行注意事项

说明：1.比武时间限时180分钟。参赛队不得在海图或答题纸上涂写任何

和参赛队队伍名称有关的的标记或字样，否则视为违规，取消本

项目参赛资格和比武成绩；

2.每个参赛队必须填写五种表格，①抽选航海图书资料登记表；②

航线计划表；③沿途报告点；④航次风险识别；⑤航行注意事项

（所有的表格由裁判提供）。

（四）评分细则

1.抽选海图图书资料（10分）

（1）根据题目的要求抽选海图图书资料；既满足航海需要，又经济合理得10分。

（2）缺少一张海图或多一张无关的海图扣1分，直至本项目5分扣完为止；所抽选出的海图必须满足航行需要，航线不连续的扣掉本项目的5分。

（3）缺少一本图书或多一本无关图书扣1分，直至本项目5分扣完为止。

2.航线设计（70分）

（1）航路点标注（5分）

(真方位标注误差应小于±1°。真方位标注误差在±1°至±3°之间，每项扣0.5分；真方位标注误差在±3°至±5°之间，每项扣1.0分；真方位标注误差在±5°以上，每项扣2分，直至本款分值扣完为止；

(每项距离、纬度（或经度）标注误差应小于所用海图纬度（或经度）图尺的0.3个最小单位。距离、纬度（或经度）标注误差应在纬度（或经度）图尺的0.3至0.5个最小单位之间，每项扣0.5分；在0.5至1个最小单位之间，每项扣1.0分；在一个单位以上者，扣2分，直至本款分值扣完为止；

(每漏写一项扣1分，直至本款分值扣完为止。

（2）航线标注（5分）

(每段航线的航向标注误差均应小于±1°。航向标注误差在±1°至±3°之间，每段扣1分；在±3°至±5°之间，每段扣2分，直至本款分值扣完为止；航向误差超过±5°以上者，本款不得分；

(每段航线的航程标注误差应小于所用海图纬度图尺的0.3个最小单位。航程标注误差在纬度图尺的0.3至1个最小单位之间，每段扣1分；航程标注误差在纬度图尺的1.0至2.0个最小单位之间，每段扣2分，直至本款分值扣完为止；航程标注误差在2个最小单位以上者，本款不得分。

(每漏写一项扣2分，直至本款分值扣完为止。

（3）其它标注（5分）

在需要报告VTS或联系PILOT STATION 或PORT CONTROL的地方，必须标注联系的主体，VHF频道，报告或联系的内容，缺少一项扣1分，直至扣完5分。

（4）接图点、换海图提示（5分）

计划航线在每张海图的图廓边框处均应标有接图点和换海图提示，每缺少一处扣1分，直至扣完本项的5分。

（5）航线安全性（40分）

(直接计零分的情形：

计划航线（狭水道除外）离危险物的最小距离小于1海里；

狭水道内航线穿越危险物或无法保证安全距离通过；

穿越禁航区、危险区、军事演习区或锚地；

水深不足以保证安全的；

在通航分道（分道通航制区域）中逆向行驶，或无故穿越分隔线或分隔带，或不得不穿越时以小角度穿越的。

(航线设计尽量避开下列区域（如有则每次扣5分，直至扣完全部的40分）：

未经精确测量的岩礁和岛屿之间的狭窄水域；

周围水深较浅、水深变化不规则或水深空白区；

连续的长礁脉及其边缘附近；

孤立的岩礁及水深比周围明显浅的点礁；

航线的沿岸部分能合理利用《航路指南》的推荐航线，无不合理的绕航。

（6）海图航线绘画的清洁、整齐及航线计划表和沿途报告点的填写（10分）

(海图上除航线和必要的标注外没有出现多余的画线，标注字迹必须清晰，没有多余的画痕得3分，否则出现一处扣1分，直至扣完3分；

(航线设计完成后，所有的海图必须按照航行顺序整理好，否则出现一处扣1分，直至扣完本项的3分；

(航线计划表和沿途报告点登记表填写完整得4分，缺少一格扣0.5分，直至扣完4分。

3.风险识别与控制（20分）

（1）航次风险识别（10分）

从人、船、货、环境、管理等方面识别风险，每缺少一项扣2分，直至扣完10分。

（2）航行注意事项（10分）

需全面列明航次航行注意事项，每缺少某一方面扣2分，直至扣完10分。

项目三 主机故障排除

（一）基本要求

1.内容：主机正常运转时，由裁判长根据抽取的题卡进行故障设置，参赛队对设置的故障进行分析和排除。

2.主要要求：团队协调合作、动作迅速、判断准确。

3.比武场景：轮机模拟器型号：WMS2004（武汉理工大学研制）

模拟场景：5668TEU集装箱船，主机型号为B&W 12K90MC-C，主机遥控系统为AUTOCHIEF—IV ，发电柴油机组3台，辅锅炉1台，24小时无人机舱。

船舶正常航行时，主机发生故障。

4.参赛选手：本比武仅适用于航运企业队组，分别为轮机长1名、轮机员2名。

比武现场由一名熟悉模拟器的工作人员予以协助，但不得指导或代为操作。

5.比武地点：浙江国际海运职业技术学院国际海员培训楼。

6.每个队只参赛1次，比武时间10分钟，到规定时间即强制结束，按完成程度给分。

（二）比赛流程

1.各队准备，熟悉环境。（不计时，时间不得超过10分钟）

2.由裁判长设定故障后，宣布比武开始，同时计时员开始计时。队员相互合作，进行故障分析和排除，经过团队协商，先由轮机长负责向裁判组报告故障现象及结论，然后由一名轮机员负责向裁判组报告该类故障的原因，最后由另一名轮机员负责向裁判组报告该类故障的正确处理方法。

3.各队名次以得分高低排序，得分相同时，以用时短者为先。

（三）主机故障排除项目评分标准

参赛队：

| 比武 项目 | 总分 | 评分细则 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机故障排除 | 100 | 1.故障现象观察准确，错漏一处扣5分，扣完为止。 | 25 |  |  |
|  |  | 2.该类故障原因分析判断正确，错漏一次扣6分，扣完为止。 | 24 |  |  |
|  |  | 3.该类故障的正确处理方法，错漏一次扣5分，扣完为止。 | 25 |  |  |
|  |  | 4.排除故障的所有参赛队按完成时间长短得速度分：用时最短者得20分，次之得19分，依次类推，规定时间内未完成者不得速度分。 | 20 |  |  |
|  |  | 5.比武过程中，团队合作良好、沟通顺畅，汇报思路清晰，语言规范。 | 6（每人 2分） |  |  |
|  |  | 故障设置： （1）增压器喘振 （2）扫气箱着火 （3）燃烧室部件穿透性裂纹 （4）活塞环严重磨损 （5）高压油泵磨损 （6）喷油正时故障 （7）喷油器严重磨损 （8）增压器空气滤器脏堵 （9）中冷器低温水侧脏堵 （10）排气阀漏气 |
| 总计得分： |  |
| 裁判签名 |  |

项目四   动力管系故障排除

（一）基本要求

1.内容：根据动力管系中缺失的管路，利用提供的设备和材料，现场加工管路，并安装到位，试验合格，确保动力设备尽快恢复动力。

2.主要要求：工艺恰当、功能达标、动作迅速、外形美观。

3.比武场景：动力管系中两端截止阀法兰间缺失的管路长约400mm，法兰外径φ170 mm、内径φ91 mm；管路为外径φ89 mm的无缝钢管。

4.参赛选手：比武仅适用于航运企业队组，分别为轮机长、轮机员和值班机工各1名。

5.比武地点：浙江海洋学院动力设备操作实验室。

6.每个队只参赛1次，比武分段计时。比武时间不超过30分钟，到规定时间即强制结束，按完成程度给分。

7.工、属具可以自带，但不得携带自制的器具。

（二）比武流程

1.各队队员分工赛前自行安排。

2.各队准备（不计时，时间不超过10分钟）：（1）检查工具配置情况；（2）拆卸前一组安装的管段；（3）检查电焊机、切割机接线情况（放置位置已确定）。

3.由裁判长宣布比武开始，同时由计时员开始计时。参赛队合理选材，正确切割，制作垫床、管段。要求各队管路焊接确认完好后举手报告且暂停比武，计时员暂停计时。工件自然冷却25分钟后，冷水浸泡至合适温度，向裁判长报告要求后继续安装工作，待裁判长同意后，方可继续比武，同时计时员继续计时，安装确认完好选手向裁判长举手报告，计时员停止计时。累计时间为该队比武时间。到规定时间即强制结束，按完成程度给分。冷却期间工件由裁判组保存。

4.自然冷却期间，下一队可进行前一部分比武：选材，切割，制作垫床、管段。同时由计时员开始计时。

5.下一队完成管段焊接，停止计时后，前一队进行管路安装。确认装妥后进行水压效用试验。

6.各队名次以得分高低排序，得分相同时，以用时短者为先。

（三）动力管系故障排除评分标准

参赛队编号：

| 内容 | 分值 | 评分细则 | 配分 | 得分 | 用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管路 制作 | 70 | 管子取材合理，管子长度：390±1mm | 5 |  |  |
|  |  | 两端口切割平整，无明显毛刺 出现明显岔口此项不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 切割过程操作安全、规范 | 5 |  |  |
|  |  | 法兰选用正确 | 7 |  |  |
|  |  | 焊条选用准确，电流调整正确 | 3 |  |  |
|  |  | 焊接完成后总长度（含法兰厚度）符合要求400±0.5 mm | 10 |  |  |
|  |  | 管子两端面伸进法兰深度偏差小于1mm | 5 |  |  |
|  |  | 焊接手法连贯、熟练，焊缝美观 | 10 |  |  |
|  |  | 管子与法兰内孔周向间隙均匀 最大间隙和最小间隙偏差小于 0.3mm | 5 |  |  |
|  |  | 垫床尺寸合适，无断裂 | 5 |  |  |
|  |  | 安全保护意识强（自我保护意识、操作安全意识） | 5 |  |  |
| 管路 安装 | 30 | 安装操作正确、安全 | 5 |  |  |
|  |  | 安装过程中成员间配合默契 | 3 |  |  |
|  |  | 工具使用正确、合理 | 2 |  |  |
|  |  | 效用试验正常，试压0.3 MPa 焊接处喷漏及两处以上渗漏不得分 焊接处渗漏一处扣15分 垫片处渗漏一处扣10分 多加一个垫片扣5分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 合计操作得分 |  |  |
| 裁判签名 |  |

项目五 理论测试

（一）基本要求

1.内容：考查各航海院校参赛队选手对操作级船员理论知识的掌握程度。

驾驶专业选手理论测试内容：海船船员基本安全和专业技能知识40%（Z01、Z02、Z04、Z05、Z07、Z08）；岗位适任技能知识40%（《海船船员培训大纲》500总吨及以上二/三副航行职能，重点测试“保持安全的航行值班”、“应急反应”的相关知识）；船员综合素质知识20%。

（2）轮机专业选手理论测试内容：海船船员基本安全和专业技能知识40%（Z01、Z02、Z04、Z05、Z07、Z08）；岗位适任技能知识40%（《海船船员培训大纲》750千瓦及以上二/三管轮轮机工程职能，重点测试“操作主机和辅机及其相关的控制系统”的相关知识）；船员综合素质知识20%。

2.参赛选手：仅适用于航海院校参赛队组，每队12人，驾驶和轮机专业各6人。

3.比赛地点：浙江国际海运职业技术学院和浙江海洋大学计算机终端考试考场。

4.比赛赛制：理论测试采用计算机终端答题方式进行；题型为选择题，共200题，每题0.5分。时间为150分钟。

（二）比武流程

1.各参赛队选手提前30分钟到达比武现场；

2.各参赛选手携带身份证对号入座；

3.选手按照计算机终端提示输入登录信息，登录考试系统；

4.裁判提示开始后开始答题；

5.答题结束选手离开考场，不得在考场控制区内逗留。

（三）比武规则

1.各参赛队按照抽签决定的顺序分别在两个比武地点进行理论测试，签号1-15的在浙江国际海运职业技术学院计算机终端考场，签号16-25的在浙江海洋大学计算机终端考场。

2.选手按指定位置就座，不得违反《中华人民共和国船员考试考场规则》的规定，否则取消个人该项目成绩。

3.比武结束，计算机自动给出每位选手分数，各参赛队全部选手的成绩和为该队的该项目的比武分数。

4.以每个参赛队的分数高低排名，分数相同时，以各队第一高分的高低决定两队的前后排名，如第一高分相同，以第二高分的高低决定排名，以此类推，直至排出顺序。

## 项目六   海员铁人三项接力

（一）基本要求

1.内容：海员铁人三项接力（项目一游泳50米+项目二拖带溺水人员回游50米+项目三攀越3米高的救生绳网）。

2.主要要求：动作正确、配合默契、接力标准、行动迅速。

3.参赛选手：本项目适用于所有参赛队。每队五名选手,专业不限。

4.比武地点：浙江国际海运职业技术学院室外游泳场地。

5.比武赛制：航运企业队组和航海院校队组分开比武、分别记录成绩。各参赛队只比武一次。

（二）比武流程

1.参赛队员穿好救生衣，在各自赛道处列队待命。

2.出发状态：第一名队员站到各自起跳台，做好出发准备。发令并同时开始计时，选手由各自赛道出发，入水姿势不限。

3.游泳50米（项目一，见示意图，游泳姿势不限），游到对面，开始拖带溺水人员（模拟人）回游50米（项目二，游泳姿势不限），至起跳台边缘，松开溺水人员，攀爬救生网，以跨越姿势过顶后，攀爬下网，站在垫子上（项目三）。

4.第二名队员与第一名队员互相用手触碰交接后，方可跳入水中。

5.依此类推，至所有五名队员完成“铁人三项”，计总时间。

6.每次拖带前模拟人的状态：仰卧平躺，放置在泳池对面地上，头朝游泳池，双肩平齐池壁。

7.每队需另安排2人搬运模拟人，搬运时须走专用通道。

8.比武器具规格

（1）模拟人：约15公斤重，材质为玻璃钢并穿着工作服（比武前模拟人在水中充分浸泡，并在裁判的监督下逐一进行称重）。

（2）救生网：高3米，宽2米，每泳道对应立柱间留有0.5米空间。

（3）爬网规格：绳子材质：丙纶，网外圈绳直径1.8厘米，内绳直径1.4厘米；网眼规格：15厘米×15厘米。

（三）比武规则

1.每位选手穿着泳裤(自备)、救生衣(组委会提供)。

2.选手松开模拟人前都必须用手触碰池壁,否则加时10秒。

3.拖带模拟人时需抓住模拟人的衣领，否则加时10秒。

4.拖带过程中必须全程保持模拟人面部朝上；如模拟人翻转，须立即扶正保持其面部朝上。选手违规时，在本队有效成绩基础上另加10秒，实行累计。

5.攀爬、翻越和下网过程，选手必须胸部朝向救生网，且手和脚不得同时离网，直至脚落地。选手违规时，在本队有效成绩基础上另加30秒，实行累计。

6.如选手攀爬救生网失败，经领队或队长确认，该选手可以放弃项目三攀越3米高救生绳网环节比武，但在本队有效成绩基础上另加60秒，实行累计。经裁判示意后，后一位选手开始比武。

7.队员之间的交接（用手触碰），只能在前一名队伍的脚接触垫子以后，否则，加时10秒。

附：

海员铁人三项接力成绩单

组号：

| 参赛队编号 | 比武用时 | 加时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 裁判签名 |  |

## 项目七   海上操艇（非机动艇）

（一）基本要求

1.比武内容：裁判发令枪响为信号，艇长（指挥人员）带领8名划桨手和1名舵手，从比武起点出发，沿着各自赛道操纵非机动艇划行至赛道终点后，向左绕过各赛道中央浮标折返回终点线，记录各队时间，以用时短者为胜。

2.主要要求：安全、快速。

3.参赛选手：比武适用于所有参赛队，每队10名选手，其中1名艇长（指挥人员）、1名舵手， 8名划桨手，各参赛队统一着装。

4.比武地点：长峙岛揽月湖。

5.比武场地：设五个赛道，每个赛道宽约20米，长约400米，总赛程约800米，赛道边界、折返位置（赛道重点处）和比武终点线（在出发点附近）都有专门的浮标标示。

6.比武设备：非机动救生艇技术参数： 7.5*2.5*1.05米，配备8支木桨，桨长约3.8米，每艘艇另配有1支备桨（各队在登艇前可以自行选择是否携带备桨）。一只撑篙，长约3米。艇上必须悬挂参赛队的队旗（自备），队旗规格为100CM*100CM,旗杆为3米高的4分钢管（旗杆由主办方提供）。

（二）比武流程

1.比武分为预赛和决赛，航运企业队组和航海院校队组分别进行比武，分别记录成绩。每组比武的队伍数量根据参赛队规模确定。

各比武队伍的预赛和决赛的组别和艇号（赛道号）在比武现场抽签决定，院校队1-25号，企业队1-15号，1-5号一组，6-10号一组，依次类推，21-25号一组，分别对应艇号（赛道号）的1-5号。

2.预赛每个队只参赛一次，按比武成绩确定名次。

企业队组参加决赛的名额取参加预赛的队伍数量（参加预赛的企业队总数为奇数时，加1变成偶数）的50%且不超过10名，院校队组的决赛的名额为10名。每组预赛第一名进入决赛，其余决赛名额按预赛成绩依次选取。

参加决赛的每个队只比武一次，按成绩确定名次。

3.各参赛队统一着装，每个队员穿救生衣、划桨队员戴红色或橙色安全帽，艇长（指挥人员）和舵手戴白色安全帽。

队员进场、候场和离场必须遵从规定路线和区域地点，服从现场指挥的指令，保持良好秩序。

4.比武开始前救生艇出发前的初始状态：右舷靠泊，前后系回头缆，各艇前后紧贴码头。

队员登艇后根据裁判指令立桨，以裁判发枪令为信号，不得提前动作。

艇长（指挥人员）和舵手不得参与划桨。

5.划行到赛道终点时必须向左绕各自赛道中间的浮标调头，然后沿原赛道返回。

6.完成比武后，艇长指挥队员将艇平稳靠泊（右舷靠泊），带好首尾缆绳，整理好撑篙和桨，离艇在码头列队，等候宣布成绩和离开码头指令。

7.比武采用电子设备进行计时。

（三）比武规则

1.比武中出现下列行为之一的，取消本项目比武资格和成绩：

（1）不听从裁判指令或不服从裁判指挥的；

（2）裁判发令前动作（抢划）的；

（3）故意用桨或其它方式阻碍其它艇行动的；

（4）艇长或舵手参与划桨的或比武开始后队员变换位置的。

2.比武中出现下列行为之一的，比武成绩加时20秒：

（1）出发时使用桨撑浮码头的；

（2）向右绕标的；

（3）进入其他参赛队的赛道且影响到其他艇行动的。

比武项目示意图

## 项目八   撇缆操作

（一） 基本要求

1.主要要求：在规定的弧形方位内、距离远，整体实力强。

2.参赛选手：比武仅适用于航海院校队组，每队5名选手，限驾驶专业。

3.比武地点：浙江海洋大学田径场。

撇缆限制区域为直径2米的圆，限制区域正前方设置高1米的栏杆，栏杆与限制圆相切，撇缆区域是以限制区域中心为圆心的一个弧形区域（半径25米处的弦长为5米），从距离栏杆25米处开始每隔5米或10米画一条标志线。

4.比武器材：采用绵纶编织绳，6mm直径，长50米和60米和75米三种规格，撇缆头采用约450克橡胶材质标准撇缆头。

比武前提供每队50米和60米撇缆绳各一套，每个场地另备75米长撇缆绳三套，参赛队需要时可向现场工作人员领取。

（二）比武流程

1.比武采用循环赛制，共5轮。每轮每个参赛队派1名队员参加，每人有三次机会，一轮撇好后再撇第二轮（第一支队伍的第一名队员完成第一撇后，第二支队伍的第一名队员撇，直到全部队伍的第一名队员完成第一撇后，第一支队伍的第一个队员开始第二撇，如此类推，直到所有队伍的第一个队员的三次撇缆完成后，每个队的第二个队员开始撇缆，以此类推，直到全部队伍的五名队伍完成撇缆），取每个队员的最好成绩作为该队员的最终成绩。

2.撇缆距离测量采用电子测距。

3.距离计量：撇缆头第一着地点E到直线AB的垂直距离，距离25米及以上方为有效距离。为准确定位第一着地点，每次撇缆前，撇缆头应沾上石灰。

4.以各队5名队员的有效距离总和进行排名。如距离总和相同时，以各队第一距离的远近决定两队的前后排名，如第一距离相同，以第二距离的远近决定排名，以此类推，直至排出顺序。

（三）比武规则

1.比武中选手只能使用大比武组委会提供的撇缆绳，不得使用自带撇缆绳；否则取消该队该项目资格和成绩；

2.检录完成后不得更换队员；队员不得重复参加。否则取消该队该项成绩。

3.每名选手的每次撇缆操作必须在裁判示意开始后的2分钟内完成，超过时间单次撇缆成绩记零；

4.撇缆姿势自定，但是不得采用头顶旋转式；撇缆绳不得缠绕在身体上；撇缆时脚不得踩线（线内有效），身体的任何部位（包括衣服）不得触碰栏杆，否则成绩无效。

5.撇缆头第一着地点必须在有效区域内，撇缆头着地点压边界标线和25米标线成绩无效。撇缆距离25米及以上方为有效成绩。

附图：撇缆场地示意图

附表

撇缆操作记分表

参赛队编号：                            项目：撇缆操作

| 参赛队员 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 队员4 | 队员5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 |  |  |  |  |  |
| 第2次 |  |  |  |  |  |
| 第3次 |  |  |  |  |  |
| 最好成绩 |  |  |  |  |  |
| 累计成绩 | （米） |
| 裁判签名 |  |

备注：1.有效成绩距离为撇缆头第一着地点到AB连线的垂直距

离即图中EF线段的长度（米）；

2.距离25米及以上视为有效成绩。

项目九  金工工艺

（一） 基本要求

1.内容：利用车、钳、焊工艺加工一块带孔盲板和一只带管子的法兰。

2.主要要求：安全操作、符合规范，工艺良好，分工协作，动作迅速。

3.参赛选手: 比武仅适用于航海院校队组，每队限轮机专业学生5人，1人气割、1人车工、1人钳工、1人电焊、1人组装，每人只能做一项。

4.比赛地点：浙江国际海运职业技术学院船舶实训楼。

5.每队只参赛1次，比武时间不超过150分钟，到规定时间即强制结束，按完成程度给分。

6.操作过程按评分标准设定的顺序进行，完工时向裁判组举手报告结束。

7.工具、量具、电焊条由参赛队自带，但不得携带方案中禁止和自制的器具。

8.示意图。

8.1提供件

（提供件1）

（提供件2）

（提供件3）

8.2 加工件

8.2.1气割（直径135mm圆）

（加工件1）

8.2.2车工

（加工件2）

8.2.3电焊(管子角焊见图）

（加工件3）

8.2.4钳工(划线、钻孔见图）

（加工件4）

8.2.5  组装（对接法兰安装）见示意图

（加工件5）

（二）比武流程

1.各队队员具体分工：气割、车工、电焊、钳工、组装由各队赛前自行安排。

2.第一阶段，各队在气割设备边就位，由裁判长宣布比武开始，并由计时员开始计时。各队完成第一道工序，选手向裁判长举手报告完毕，计时员暂停计时。第二阶段，各队在车床边就位，由裁判长宣布比武开始，并由计时员开始累积计时，后续四道工序全部完成后，选手向裁判长举手报告完毕，计时员停止计时。

3.第一道工序：安装器材，气割圆盘。比武材料：钢板为Q235钢，尺寸200MM*200MM，厚度16MM，气割设备由组委会提供，气割设备检查、安装与气瓶压力调整由选手完成，选手在指定区域完成比武要求。气割设备包括：氧气、乙炔瓶（含减压阀，回火保护器），气管（内径8MM），工件架（约25cm高）。

注意：禁止使用割规。

4.第二道工序：安装器材，车工操作，车外圆、两端面。比武材料见“提供件3”(每队只提供一个“提供件3”，材料为Q235钢)，车床由组委会提供，车床型号：CA6140，三爪卡盘。

注意：禁止使用“靠模”。

5.第三道工序：安装器材，电焊操作。比武材料见“提供件1”、“提供件2”，电焊设备由组委会提供，焊机型号：HT500D，江苏无锡汉神电气股份有限公司生产。

6.第四道工序：安装器材，钳工操作。钳工设备由组委会提供，具体器材包括：钻床型号：西菱Z516B，平口钳(136mm),划线平台（400×600 mm），专用扳手。

注意：禁止使用分度盘。

7.第五道工序：工件组装。比武材料：3MM橡胶密封垫，M12螺栓付4套。由选手剪好橡胶垫片，连接法兰管子及盲板，完毕后向裁判长举手报告结束。

8.车床、钻床、电焊机、气割设备、钳工设备及提供件已编号，各参赛队按抽得的编号就位。

9.计时由第一道工序和后续四道工序累计相加，规定时间150分钟。到规定时间即强制结束，按完成程度给分。

10.各队名次以得分高低排序，得分相同时，以用时短者为先。

（三）评分标准

评分细则：

本项目裁判组由7名裁判组成，其中2名裁判负责过程监控，主要评判操作的安全性，并给参赛队打安全分；另外5名裁判主要负责工艺评分，评分采用盲评。气割阶段结束时，现场工作人员随机给每个工件赋号，填写工件赋号确认表，并由参赛队员确认，然后由工作人员将工件送至评判室，由裁判对其进行评分；最终完工时，现场由工作人员随机给每个工件赋号，填入工件赋号确认表，并由参赛队员确认，然后工作人员将工件送至评判室，由工作人员进行水压试验，试验压力为0.3 MPa。手动试压泵型号：SB-2.5，裁判对其进行评分，最后由工作人员将安全分和工艺分累加，计算出每队的最终得分。

具体评分标准如下表：

安全操作部份                    比武队名（序号）：

| 序号 | 项目（16分） | 评分标准 | 实值 | 得 分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气割 | 安全操作 (4分) | 1.点火前检查、安装不到位扣2分； 2.工作服不符合作业要求扣1分； 3.点火、熄火操作不正确扣1分。 |  |  | 气割器材的安装不得超过10分钟，如选手无法在规定的时间完成安装，可申请工作人员安装，但须扣4分。 |
| 车工 | 安全操作 （4分） | 1.戴手套操作扣1分； 2.未佩戴防护眼镜扣1分； 3.工具违规使用扣1分； 4.量具违规使用扣1分。 |  |  |  |
| 焊工 | 安全操作 （4分） | 1.电焊工作服不符合作业要求扣1分； 2.防护手套、鞋套不符合作业要求扣1分； 3.不正确使用面罩扣1分； 4.焊渣敲击方法不正确扣1分。 |  |  |  |
| 钳工 | 安全操作 （4分） | 钻床操作未佩戴防护眼镜扣1分； 2.钻床操作戴手套操作扣1分； 3.用手清理铁屑扣1分； 4.工具、量具违规使用扣1分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

气割部份                             工件赋号：

| 序号 | 项目（15分） | 评分标准 | 实值 | 得 分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气割 | 气割Φ 135±5（8分） | 超差（ 0 分） 气割Φ135±2（8分） 气割Φ135±3（7分） 气割Φ135±4（6分） 气割Φ135±5（5分） |  |  |  |
| 气割 | 割缝与钢板平面垂直 （7分） | 偏移量＞5mm（0分） 偏移量超过＜1mm（7分） 偏移量超过＜3mm（5分） 偏移量超过＜5mm（3分） |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

车工、焊工、钳工、组装部份                    工件赋号：

| 序号 | 项目（69分） | 评分标准 | 实值 | 得 分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车工 | Φ125±0.1 （8分) | 超差（0 分） Φ125± 0.1 （4分） Φ125± 0.05 （8分） |  |  |  |
| 车工 | 厚度 12±0.1（7分） | 超差（0 分） 12± 0.1 （5分） 12± 0.05 （7分） |  |  |  |
| 车工 | 倒角 2× 45° （1分） |  |  |  |  |
| 车工 | 两端面平行度 ±0.1（3分） | 超差（0 分） ± 0.1（1分） ± 0.05（3 分） |  |  |  |
| 车工 | 表面光洁度 Ra6.3（2分） |  |  |  |  |
| 焊工 | 焊角高度 6± 2（8分） | 超差 （0 分） 焊角高度 6±2（8分） |  |  |  |
| 焊工 | 焊缝形状均匀（10分） | 明显单边（有一边 K＜3） 焊缝占10％ （8分） 明显单边（有一边 K＜3） 焊缝占 30％（6分） 明显单边（有一边 K＜3） 焊缝占 40％（4分） 明显单边（有一边 K＜3） 焊缝占 50％（2分） 焊缝均匀 （10分） |  |  |  |
| 钳工 | 钻孔Φ 14±0.2（5分） | 超差（ 0 分） Φ14± 0.2 （3分） Φ14± 0.10（5分） |  |  |  |
| 钳工 | 孔距 90± 0.3 （5分） | 超差（ 0 分） 90± 0.3 （1分） 90± 0.2 （3分） 90± 0.1 （5分） |  |  |  |
| 钳工 | 相邻孔距 63.6± 0.3 （5分） | 超差（ 0 分） 63.6± 0.3 （1 分） 63.6± 0.2 （3 分） 63.6± 0.1 （5分） |  |  |  |
| 钳工 | 孔对基准 A 的垂直度 L1≤0.15 （5分） | L1 超差 （0 分） L1≤0.15 （3 分） L1≤0.1 （5分） |  |  |  |
| 安装 | 制作垫床 （5分） | 形状和尺寸 符合使用要求 （5分） |  |  |  |
| 安装 | 组装及注水 实验（5分） | 组装方法不正确扣2分 漏水扣5分 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

| 比武队名 | 工件赋号 | 比武队员签名 | 工作人员签名 |
| --- | --- | --- | --- |

工件赋号确认表（气割部份）

工件赋号确认表（车工、焊工、钳工、组装部份）

| 比赛队名 | 工件赋号 | 比赛队员签名 | 工作人员签名 |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

第一泳道

第二泳道

第三泳道

第四泳道

第五泳道

第六泳道

第七泳道

第八泳道

起跳台

3m

50m

项目一：游泳50m

项目二：

拖带溺水人员回游50m

项目三：翻越3m高救生网

翻越3m高救生网

海员铁人三项竞赛场地示意图